## Slide 1: Bustape Test
Ochanomizu University
Sugibayashi Kanako, Kono Takanori
2016.09.14

## Slide 2
13
1
EOS
SEABAS
オシロスコープ
SEABASから32 bitのランダムなデータ(160MHz)をBC、L0_COM、R3_L1の線に繰り返し送りデータの波形を確認。
今回は各基板のR3_L1_P, R3_L1_Nをプローブした。
データ波形の確認
オシロスコープで見られる信号の振幅はVpp= 0.15[V]と予想される。

## Slide 3
Module 13
データ波形の確認
Module 12
Module 7
Module 8
Module 9
Module 11
CLK(SEABAS)
R3_L1
振幅 Vpp=0.50[V]
Vpp=0.35[V]
Vpp=0.40[V]
Vpp=0.30[V]
Vpp=0.40[V]
Vpp=0.40[V]
Module 10は後のスライドで

## Slide 4
データ波形の確認
Module 1
Module 2
Module 3
Module 6
Module 5
Module 4
Vpp=0.40[V]
Vpp=0.35[V]
Vpp=0.35[V]
Vpp=0.35[V]
Vpp=0.35[V]
Vpp=0.40[V]
CLK(SEABAS)
R3_L1

## Slide 5
Module 10
Module 13~11, 9~1ではVppが0.35～0.50[V]くらいで予想より大きな値に
中間の基板ほど波形があまりきれいでない
Module 10のR3_L1_Pが断線していた
他の線はOK(下図)
まとめ
CLK(SEABAS)
L0_COM